## Slide 1
Институт физики токамаков
Москва, 123182, Россия
Э.А. Азизов, П.Н. Алексеев, Б.В. Кутеев
благодарности:
В.А. Беляков1), А.Н. Калашников2), С.В.Лебедев3), А.В. Лопаткин4), В.Д. Рисованый2), В.Е. Черковец5)
1)НИИЭФА, 2)ГК РФ «Росатом», 3)ФТИ, 4)НИКИЭТ, 5)ТРИНИТИ
e-mail: kuteev@nfi.kiae.ru
Коррекция дорожной карты Российской термоядерной стратегии
Б.В. Кутеев, Зимняя школа ПИЯФ, 27.02.2014. Рощино
NATIONAL RESEARCH CENTER
KURCHATOV INSTITUTE
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

## Slide 2: Этапы овладение энергией термоядерного синтеза
ГОДЫ: 2000 2016 2030 2050
Промышленная
термоядерная
электростанция
09.08.2007 Заседание Правительства Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ИНДИКАТОРЫ:
1. Q – отношение термоядерной мощности к затраченной на создание плазмы
2. Количество рабочих мест
3. Объем экспорта термоядерных технологий
Современный уровень
Экспериментальный реактор (ИТЭР)
Длительная реакция,
Интеграция технологий
Демонстрационная станция (ДЕМО)
Электрическая мощность 1 ГВт
Равенство затрат и выработки энергии
стационарно
стационарно
Q~1 10 секунд
Q>10 300-500 секунд
Q~5 стационарно
Q~30-50 стационарно

## Slide 3: Объемы и источники финансирования Концепции
Общие затраты на реализацию (в ценах 2007 года) - 515,6 млрд. рублей, в том числе:
из федерального бюджета - 461,9 млрд. рублей
из внебюджетных средств – 53,7 млрд. рублей
2009-2015 годы
50,7 млрд. рублей
2016-2030 годы
111,6 млрд. рублей
2030-2050 годы
353,3 млрд. рублей
Распределение затрат по статьям бюджета
Федеральные целевые программы Внепрограммные мероприятия В Внебюджетная составляющая Международные обязательства
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
09.08.2007 Заседание Правительства Российской Федерации

## Slide 4
ИТОГИ работы 2013
В июне 2013 года по инициативе Е.П. Велихова была создана рабочая группа по разработке гибридной программы
Цель – сформулировать концепцию ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ установки со сроками сооружения до 2030 года и к концу 2013 года подготовить документы для представления в Правительство РФ.
Члены Рабочей группы поименованы в авторах доклада.
Работа концентрировалась вокруг ОПГР и ЖИДКО-СОЛЕВЫХ технологий ядерного топливного цикла
Концепция была представлена на совещаний 23.09.2013 на совещании Е.П. Велихова в НИЦ КИ
Концепция одобрена на заседании секции НТС ГК «Росатом» 13 декабря, 2013
В поддержку концепции были начаты работы по техническому проектированию установки ДЕМО-ТИН
Б.В. Кутеев, Зимняя школа ПИЯФ, 27.02.2014. Рощино

## Slide 5: 1. Мотивация работ по гибридным системам 2. Концепция программы разработки и создания пилотного опытно-промышленного гибридного ядерного реактора 2014-2030 гг. 3. Дорожная карта реализации концепции 4. Техническое проектирование ДЕМО-ТИН
План доклада
Б.В. Кутеев, Зимняя школа ПИЯФ, 27.02.2014. Рощино

## Slide 6
Стратегия 2013 овладения энергией термоядерного синтеза
T-15
ИТЭР
ДЕМО
ПТЭ
ДЕМО-ТИН
Стенды базовых
плазмофизических и ядерных
технологий
ОПГР
Стенды жидкосолевых
технологий
2030
2050
Физика плазмы
Ядерная физика и технологии
Ядерные энерготехнологии нового поколения
Гибрид Термояд

## Slide 7
Стратегия США объединяет ИТЭР и нейтронные установки на пути к реактору

## Slide 8: Рассмотренные применения гибридных систем:
НАРАБОТЧИК ТОПЛИВА с подавленным делением и непрерывной переработкой ЖС-смеси
ТРАНСМУТАТОР на основе ЖС технологий с выработкой электроэнергии.
Оценка: Pfus = 60 МВт, Pfis = 1,2 ГВт, Pele = 400 МВт
утилизация МА ММА = 600 кг/год
Оценка: Pfus = 60 МВт, Mfis = 300 кг, Pth = 210 МВт
ПОДКРИТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ на U238 или Th232 c ЖС теплоносителем.
Оценка: Pfus = 100 МВт, Pfis = 1500 МВт, Pelectric = 500 МВт
Б.В. Кутеев, Зимняя школа ПИЯФ, 27.02.2014. Рощино

## Slide 12
ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА
ОПГР -ПИЛОТНОГО ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОГО ГИБРИДНОГО РЕАКТОРА “СИНТЕЗ-ДЕЛЕНИЕ” на 2014-2030
НИР и НИОКР
Исследования на новых токамаках ДЕМО-ТИН, ТИН-К, Глобус-М3, Т-15
Технологии стационарных токамаков и источников нейтронов
Жидко-солевые ядерные технологии бланкета ТИН
Проектные работы
Объекты капитального строительства
Опытно-промышленный гибридный реактор ОПГР
Демонстрационный нейтронный источник ДЕМО-ТИН
Компактный нейтронный источник ТИН-К
Сферический токамак Глобус-М3
Стенды стационарных технологий токамака
Стенды жидко-солевых технологий бланкета
Научный руководитель: ФГБУ НИЦ «Курчатовский институт»
Главный конструктор: ФГУП «НИИЭФА» им. Д.В. Ефремова
Главный конструктор бланкета: ОАО «НИКИЭТ»
Генеральный проектировщик: ОАО «Головной институт ВНИПИЭТ»
Б.В. Кутеев, Зимняя школа ПИЯФ, 27.02.2014. Рощино

## Slide 13
Основные стенды и установки на пути к ОПГР и ПГР
Магнитная система
Вакуумная камера
Дивертор
Бланкет
Дистанционное обслуживание
Нагрев и генерация тока
Тритий и откачка
Диагностики
Безопасность
Жидкие соли
Опытно-промышленный гибридный реактор 2030 P=500 МВт(т), Qeng ~1
Стационарные технологии
Материалы
и компоненты
СТ&ЖС
Т-15 и Глобус-М3
ДЕМО-ТИН
DT-нейтроны
MS blankets
Промышленный гибридный реактор 2040 P=3 ГВт(т), Qeng ~6,5 P=1,3 ГВт(е), P=1,1 ГВт(н), MA=1 т/год, FN=1,1 т/год
Гибридные
технологии
Интеграция
стационарных
технологий
Б.В. Кутеев, Зимняя школа ПИЯФ, 27.02.2014. Рощино

## Slide 14
Параметры и Экономика Промышленного гибридного реактора
Б.В. Кутеев, Зимняя школа ПИЯФ, 27.02.2014. Рощино

## Slide 15
Параметры и Экономика Промышленного гибридного реактора реактора
Б.В. Кутеев, Зимняя школа ПИЯФ, 27.02.2014. Рощино

## Slide 16
Обоснование реализуемости опытно-промышленного гибридного термоядерного реактора к 2030 году
Режимы с Q~1 сегодня реализованы на токамаках
Температура плазмы, необходимая для ДТ-синтеза, Т ~4 кэВ
продемонстрирована в многочисленных экспериментах
Режимы с неиндукционным поддержанием тока получены в классических и близки к демонстрации в сферических токамаках
Снижение требований по нейтронной нагрузке в ОПГР до 0,2 МВт/м2 и радиационных доз до 2 МВт-лет/м2 позволяет использовать материалы, производящиеся промышленностью
Экономика ОПГР является приемлемой в случае комплексного использования продуктов – пережигание МА, выработка электроэнергии, наработка трития и топливных нуклидов для U-Pu и Th-U ядерных топливных циклов
Имеется кооперация организаций и высококвалифицированные кадры
Разработаны системные модели и коды, обосновывающие параметры гибридных систем
Время (сек)
Термоядерная мощность (МВт)
ОПГР, ДЕМО-ТИН
Глобус-М3
Qbf~1~Te(кэВ)/4
Б.В. Кутеев, Зимняя школа ПИЯФ, 27.02.2014. Рощино

## Slide 17
Конструкционные и функциональные материалы Проекта ОПГР
Конструкционные материалы:
аустенитные стали 12Х18Н10Т (SS316)
ЧC-68
ЭК-164
никелевые сплавы хастеллой
ванадиевые сплавы V-(4-9)Cr-(0.1-8)W-(1-2Zr)
V-4Cr-4Ti
Материалы магнитной системы Cu
CuCrZr
Nb3Sn
NbTi
MgB2
Изоляторы MgAl2O4
CaO
Б.В. Кутеев, Зимняя школа ПИЯФ, 27.02.2014. Рощино

## Slide 18
В гибридных системах требования к материалам снижены более чем на порядок!

## Slide 19
Новые возможности опытно-промышленного гибридного термоядерного реактора в ЯЭТНП
Подкритические активные зоны
Минимизация делящихся нуклидов в активной зоне
Непрерывный цикл переработки топливной смеси
Вовлечение Th232 и U238 в ядерный топливный цикл
Снижение наработки МА
Переработка продуктов деления
Снижение запаса реактивности на выгорание ТР
Исключены аварии, связанные с реактивностью и потерей теплоотвода
Б.В. Кутеев, Зимняя школа ПИЯФ, 27.02.2014. Рощино

## Slide 20
Риски при сооружении опытно-промышленного гибридного термоядерного реактора
Низкий уровень проектной проработки гибридных систем
(эскизный, либо предпроектный)
Стационарные технологии токамака нуждаются в существенном увеличении ресурса ( с минут до ~5000 часов)
Ядерные физика и технологии термоядерного синтеза требуют дополнительных НИР и НИОКР
Жидко-солевые ядерные технологии гибридного бланкета и радиохимической части требуют вывода на демонстрационный уровень
Недостаточная информация о работе токамаков в условиях повышенных плазменных нагрузок, неиндукционных режимов поддержания тока, сильно-неравновесной плазмы
Скудная база данных по радиационным повреждениям материалов в спектре термоядерных 14 МэВ нейтронов
Выбор материалов и солевых композиций для ЖС бланкетов и радиохимических систем предстоит сделать
Задержки лицензирования
Б.В. Кутеев, Зимняя школа ПИЯФ, 27.02.2014. Рощино

## Slide 21
R, м
2.5
R/a
2.5
k
2.1
δ
0.5
Ip, MA
5.0
BT, Tл
5.0
n, 1020м-3
1.0
Pntn/S, MВт/м2
0.2
Eb, кэВ
500
Pb, МВт
30
Угол NBI, градус
0
PEC, МВт
6
H-factor
1.2
βN
<3
fnon-ind
1.0
Pdiss, TF, МВт
15.0
Pdiss, PF, МВт
5.0
Swall, м2
160
Vpl, м3
2.5
Опытно-промышленный гибридный реактор (2030)
Тороидальные
катушки
Бланкет
Вакуумная камера
Центральный соленоид
Криостат
Полоидальные катушки
Патрубок NBI
Трубопроводы
водяного охлаждения
Поддерживающие структуры
ОПГР –установка для демонстрации гибридных технологий:
уничтожение долгоживущих радионуклидов, производство электроэнергии, наработка топливных нуклидов
Б.В. Кутеев, Зимняя школа ПИЯФ, 27.02.2014. Рощино

## Slide 22
Пробой в ДЕМО-ТИН
  0  10 Vs
  BZ max  12 T
 | R, cm | Z, cm | R, cm | Z, cm | I, MA*t
PF1_U | 125 | 460 | 30 | 30 | 0.2
PF1_L | 125 | -460 | 30 | 30 | 0.2
PF2_U | 175 | 480 | 35 | 35 | 0.34
PF2_L | 175 | -480 | 35 | 35 | 0.34
PF3_U | 310 | 495 | 50 | 50 | 0.69
PF3_L | 310 | -495 | 50 | 50 | 0.69
PF4_U | 400 | 445 | 30 | 30 | 0.96
PF4_L | 400 | -445 | 30 | 30 | 0.96
PF5_U | 495 | 360 | 55 | 55 | 0.68
PF5_L | 495 | -360 | 55 | 55 | 0.68
PF6_U | 535 | 255 | 30 | 30 | -0.5
PF6_L | 535 | -255 | 30 | 30 | -0.5
CSU1 | 42.5 | 280 | 15 | 76 | -13.7
CSU2 | 42.5 | 160 | 15 | 158 | 40.4
CS1 | 42.5 | 0 | 15 | 160 | 14.0
CSL2 | 42.5 | -160 | 15 | 158 | 40.4
CSL1 | 42.5 | -280 | 15 | 76 | -13.7
Б.В. Кутеев, Зимняя школа ПИЯФ, 27.02.2014. Рощино

## Slide 23
Генерация тока и мощность синтеза в ДЕМО-ТИН
Мощность синтеза и его компонент (синтез на пучке и термоядерный синтез) от плотности плазмы
Стационарный ток и его компоненты от плотности плазмы
Системные коды подтверждают возможность достижения проектных параметров ДЕМО-ТИН и нейтронной нагрузки более 0,2 МВт/м2
Б.В. Кутеев, Зимняя школа ПИЯФ, 27.02.2014. Рощино

## Slide 24: Разработаны конструкции первой стенки и вакуумной камеры, магнитной системы, дивертора, топливного цикла токамака ДЕМО-ТИН
Проанализированы базовые варианты банкетов, (топливо, трансмутация, энергия), диагностического комплекса, системы дистанционного обслуживания
В 2014 году появятся макеты
Первой стенки
Диверторных пластин
Элементов диагностических систем
Системы инжекции лития
Б.В. Кутеев, Зимняя школа ПИЯФ, 27.02.2014. Рощино

## Slide 25: Общий вид ДЕМО-ТИН (2023)
Демонстрация гибридных технологий
Наработка трития,
Делящихся нуклидов ,
Уничтожение долгоживущих радионуклидов
Технологии отвода тепла
Мощность синтеза 40 МВт Мощность подкритического деления до 500 МВт
Б.В. Кутеев, Зимняя школа ПИЯФ, 27.02.2014. Рощино

## Slide 26: Площадка ДЕМО-ТИН
Б.В. Кутеев, Зимняя школа ПИЯФ, 27.02.2014. Рощино

## Slide 27: График проектирования и сооружения ТИН
 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019
Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Техническое предложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Техническое задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Эскизный проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Технический проект |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Рабочий проект |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | Здания+площадка |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | Электропитание |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | Инструменты сборки |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | Система охлаждения |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | Криогенная система |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | Магнитная система |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | Вакуумная камера |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | Дивертор |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | Бланкет |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | Нагрев+генерация тока |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | Топливный цикл |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | Диагностики |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | Аварийная защита |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | Система безопасности |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | Управление, сбор данных |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | Лицензирование |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | Дистанционное обслуживание |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | Радиохимическая часть |  |  |  |  |  | 
Затраты | 20 | 20 | 10 |  | 25 | 70 | 70 | 1500 |  | 1500 |  | 1500 | 1500 | 6215
млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО
Токамак
наработчик
ядерного
топлива
U233, Pu239
Термоядерный
источник нейтронов

## Slide 28
R, m
0.6
R/a
1.76
k
<2.7
δ
0.6
Ip, MA
1.5
BT, T
1.5
n, 1020m-3
1-3
P/S, MW/m2
0.6
Eb, keV
130
Pb, MW
8
Angle NBI, deg
0
PEC , MW
5
H-factor
1.5
βN
<5
fnon-ind
1.0
Pdiss, TF, MW
50
Ptotal, MW
120.0
Swall, m2
16
Vpl, m3
3.5
Стенды испытаний стационарных и нейтронных технологий
Глобус М3 (2018) – стенд испытаний стационарных технологий ТИН:
магнитная система, дополнительный нагрев, диагностики, управление, дивертор, топливный цикл
Б.В. Кутеев, Зимняя школа ПИЯФ, 27.02.2014. Рощино

## Slide 29
Стенды для развития и демонстрации жидко-солевых технологий
Изучение свойств материалов и характеристик теплообмена в реакторных петлях
Технологии очистки расплавов
Коррозионные эксперимента в расплавах
Эксперименты с реакторными петлями
Б.В. Кутеев, Зимняя школа ПИЯФ, 27.02.2014. Рощино

## Slide 30
Параметры гибридных бланкетов
Жидко-солевые бланкеты
Hear exchanger, primary loop
Hear exchanger, secondary loop
Heat transfer
Molten salt
85% FLiNaK+15% ThF4580ºС 5.86 kg/s
550ºС
1 bar
Molten salt
92% NaBF4+8% NaF 539ºС
480ºС
1.7 kg/s
140ºС
10 bar
water
20ºС
Molten salt blanket module Thermal power 175 kW
Primary loop
Secondary loop
Cooler
Drain vessel
Storage
Б.В. Кутеев, Зимняя школа ПИЯФ, 27.02.2014. Рощино

## Slide 31
Ключевые события
Б.В. Кутеев, Зимняя школа ПИЯФ, 27.02.2014. Рощино

## Slide 32
Ключевые события
Б.В. Кутеев, Зимняя школа ПИЯФ, 27.02.2014. Рощино

## Slide 33
Б.В. Кутеев, Зимняя школа ПИЯФ, 27.02.2014. Рощино

## Slide 34
Дорожная карта 2
Б.В. Кутеев, Зимняя школа ПИЯФ, 27.02.2014. Рощино

## Slide 35
Дорожная карта 3
Б.В. Кутеев, Зимняя школа ПИЯФ, 27.02.2014. Рощино

## Slide 36: Национальная база УТС
Северо-западный федеральный округ
НИИЭФА, ФТИ РАН, СПБГПУ, СПбГУ
Центральный федеральный округ
РНЦ «Курчатовский
институт»,
НИКИЭТ,
ВНИИНМ,
ТРИНИТИ,
ОИВТ РАН
ИОФ РАН
ИПМ РАН
ФИ РАН
МИФИ, МГТУ, МФТИ, МЭИ
Приволжский федеральный округ
ИПФ РАН, ВНИИЭФ, ННГУ
Сибирский федеральный округ
ИЯФ СОРАН, ИСЭ РАН, НГУ, ТГПУ,
Исследования, технологии, кадры
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
09.08.2007 Заседание Правительства Российской Федерации

## Slide 37
1 г нейтронов в день!
365 г нейтронов в год
1 кг трития в год
100 $M в год продукции Tритий
80/320 кг в год Плутоний/Уран
3 М$ в год при 1 н-нукл
12 М$ в год при 4 н-нукл
20 МВт мощности Д-Т синтеза
260 МВт мощности прямого деления U238/Th232
20 МВт мощности на гамма-захвате 4 нейтронов
5 МВт мощности на альфа-захвате лития
40 МВт мощности нагрева
130 МВт + 20 МВт нагрев плюс поле
~Мощность теплоотвода 500 МВт
200 МВт электроэнергии
200 $M в год продукции Электричество
МА при keff = 0,95 можно уничтожить до 500 кг/год
ОПГР ~ Мечта И.В. Курчатова ОГРА
Б.В. Кутеев, Зимняя школа ПИЯФ, 27.02.2014. Рощино

## Slide 38: Заключение
Предложена программа НИОКР и дорожная карта создания ОПГР на основе токамака и жидкосолевых технологий к 2030 году.
Начаты работы по техническому проектированию демонстрационной гибридной установки ДЕМО-ТИН
Моделирование подтверждает техническую реализуемость ДЕМО-ТИН и ОПГР
Проект ОПГР совместно с ИТЭР способен внести существенный вклад в создание ПТЭ к 2050 году
Б.В. Кутеев, Зимняя школа ПИЯФ, 27.02.2014. Рощино